www.akinitakoufettas.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέρνα διαμερίσματα πρωτοποριακού σχεδιασµού, λειτουργικότητας και υψηλής αισθητικής εσωτερικών και εξωτερικών χωρών σε µια από τις πιο αριστοκρατικές περιοχές της Πρωτεύουσας.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Θα είναι εξολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τους στατικούς υπολογισμούς, βάση του Ευροκώδικα 8 για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ενισχυμένο σκυρόδεμα θλιπτικής αντοχής 30 MPa με οπλισμό υψηλής αντοχής. Η θεμελίωση του κτιρίου θα είναι  γενική κοιτόστρωση.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα κτιστούν με διάτρητα θερμομονωτικά τούβλα 25εκ. άριστης ποιότητας. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κτιστούν με διάτρητα τούβλα πάχους 10εκ. Στην βάση όλης της τοιχοποιίας τοποθετείται μονωτικό φύλλο κατρόχαρτου τύπου DPC σύμφωνα με το BS5977 type D. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι επενδυμένοι με εξιλασμένη πολυστερίνη.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Όλες οι επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά θα σοβατιστούν 3 χέρια, εκτός οι επιφάνειες fair-face και οι επιφάνειες που θα είναι εντοιχισμένες με οποιανδήποτε εξωτερική διακόσμηση. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά θα τοποθετηθεί έτοιμο 3ον χέρι που περιέχει ίνες και είναι αδιάβροχο. Όλα τα ταβάνια και κολόνες fair-face θα γίνουν σπάτουλα. Σε όλες τις ενώσεις μπετόν με τούβλο θα τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα. Σε όλες τις εσωτερικές γωνίες της τοιχοποιίας θα τοποθετηθούν χωστές προστατευτικές μεταλλικές γωνίες. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα σουβατιστούν με θερμοσουβά κατηγορίας Τ1.

ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θα μπογιατιστούν τρία χέρια με μπογιά εμάλσιον, εξωτερικής προελεύσεως. Στις εξωτερικές επιφάνειες θα γίνουν τρία χέρια με μπογιά εμάλσιον εξωτερικής χρήσης. Η μπογιά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Α ποιότητας.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Υπερσύγχρονος ανελκυστήρας µε καµπίνα πολυτελείας 6 ατόµων τελευταίας τεχνολογίας για αθόρυβη λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Φωτισμός και Διακόσμηση Ασφάλεια κτιρίου

Όλοι οι κοινόχρηστοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα επενδυθούν µε υψηλής ποιότητας υλικά.

Αρχιτεκτονικός φωτισμός που θα περιλαμβάνει αισθητήρες για αυτόματο έλεγχο του φωτισμού για περισσότερη ασφάλεια καθώς και υψηλή αισθητική του κτιρίου.

Πρόνοια για τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης CCTV στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Πλήρης εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης µε ηλεκτρονική μαγνητική κλειδαριά για κάρτες και keytags.

Σύστημα συναγερμού σε όλα τα διαμερίσματα.

Κλιματιζόμενοι οι κοινόχρηστοι χώροι ισογείου.

Πρόνοια για τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρικών παντζουριών

Πρόνοια για τοποθέτηση σκουπιδοφάγου σε κάθε διαμέρισμα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, με σύστημα PIPE IN PIPE. Γίνετε πρόνοια για εύκολη πρόσβαση στις κεντρικές διασωληνώσεις και για μετά την αποπεράτωση του έργου. Θα υπάρχει πιεστικό σύστημα και πρόνοια για επιστροφή ζεστού νερού χρήσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια ηλεκτρικής εγκατάστασης, τους όρους και κανονισμούς της Α.Η.Κ. Επίσης περιλαμβάνει:

Σημεία τηλεφώνου και τηλεόρασης στο σαλόνι και στα υπνοδωμάτια.

Από 2 πρίζες μονές στα υπνοδωμάτια και 1 διπλή, 4 στην κουζίνα και 3 στο σαλόνι.

3 σημεία Cooker στην κουζίνα. 1w/p πρίζα στην βεράντα.

Θα γίνει πλήρης πρόνοια δορυφορικής κεραίας

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

Όλα τα αλουμίνια θα κατασκευαστούν βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, συρόμενα ή ανοιγόμενα, Silver, με διπλό γυαλί για καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωση με αντικλεπτικό σύστημα με κωδικό σειράς MU2000 Th για τα ανοιγόμενα και MU3000+ Th για τα σειρόμενα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Σαλόνι/Τραπεζαρία       Κεραμικό αξίας €35/τ.μ.

Κουζίνα                          Κεραμικό αξίας €35/ τ.μ.

Υπνοδωμάτια                Παρκέ αξίας      €20/τ.μ.

Βεράντες                        Κεραμικά αξίας €35/τ.μ.

Χώροι υγιεινής              Κεραμικά αξίας €35/τ.μ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Κουζίνα

Ανάμεσα στους πάγκους και τα ερμαράκια αξίας αγοράς €35/ τ.μ

Χώροι υγιεινής

Κεραμικά πλακάκια μέχρι το ταβάνι αξίας αγοράς €35/ τ.μ

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΓΟΥΡΝΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ποσό προνοίας για τα είδη υγιεινής περιλαμβανομένου τις γούρνες και τα μίξερ θα είναι Αξίας αγοράς €2000 για κάθε διαμέρισμα.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ CUCINA & CUCINA

ΚΟΥΖΙΝΑ: Οι πάγκοι της κουζίνας θα είναι από μελαμίνη σε διάφορους χρωματισμούς επιλογής του πελάτη Τιμή πρόνοιας €4000

Το καπάκι της κουζίνας θα είναι από τεχνογρανίτη αγοραστικής αξίας €100/τ.μ.

Εξώθυρα ασφαλείας Αξίας : €1650  με την τοποθέτηση

Μεσόθυρες : θα γίνουν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές με πολλές επιλογές χρωμάτων €450/τεμάχιο χωρίς το πόμολο.

Ερμάρια

Θα κατασκευαστούν από μελαμίνη εξωτερικά σε διάφορους χρωματισμούς επιλογής του πελάτη αξίας: €1600 ανά υπνοδωμάτιο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση (πρόνοια) κλιματιστικών στο σαλόνι, κουζίνα και στα υπνοδωμάτια για ζεστό και κρύο αέρα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Πρόνοια θέρμανσης.

ΣΚΑΛΕΣ

Θα είναι από μάρμαρο αξίας αγοράς €45τρ.μ

ΚΑΓΚΕΛΑ

Θα είναι βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων αξίας αγοράς €100 τρ.μ

ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ (Στεγάνωση – θερμομόνωση)

Θα τοποθετηθεί πολυστερίνη 5εκ. για θερμομόνωση και για στεγάνωση θα τοποθετηθεί κατρόχαρτο 4χιλ..

Δίνεται εγγύηση στην μόνωση της οροφής για 10 ΧΡΟΝΙΑ

Τα διαμερίσματα είναι ενεργειακής απόδοσης Α΄ συμφώνα με την νέα νομοθεσία και γίνονται όλες οι προδιαγραφές για την απόκτηση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Θα είναι από μπετόν τριφτό

Γενικά

1 χώρος στάθμευσης και 1 αποθήκη για κάθε διαμέρισμα/οικία.

Αποχωρητήριο για ανάπηρους στο ισόγειο

Γραμματοκιβώτια στον προθάλαμο

Τοπιοτέχνηση για δεντροφύτευση ανοικτών χώρων ισογείου

Χώρος για κινητό σκυβαλοδόχο στο ισόγειο

- Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α

- Όλα τα υλικά θα προμηθεύονται από συνεργάτες της εταιρείας

- Σε περίπτωση αφαίρεσης οποιοδήποτε σημείου των προδιαγραφών, το κόστος αφαίρεσης θα είναι 40% κάτω από τις αναγραφόμενες τιμές.